中華科技大學機械工程系

機電整合     實驗室

實習實驗課程 ：  機電整合實驗

實習實驗 一 ：PLC基本指令實習

- 實驗目的

(1) 瞭解PLC工作原理與I/O接線。

(2) 熟悉FXGPWIN軟體使用

(3) 瞭解基本指令的使用。

- 實驗原理

PLC處理過程

3. PLC接線圖

  - PLC 階梯圖

(1)復置優先自保持迴路

(2)動作優先自保持迴路

(3)交替迴路

  - 實習步驟

    - 取適當長度藍色電線一條，利用剝線鉗與壓著鉗將Y接頭固定於電線兩端。然後一端接電源0V，一端接按鈕開關。

    - 取適當長度白色電線一條，利用剝線鉗與壓著鉗將Y接頭固定於電線兩端。然後一端按鈕開關另一端，一端接PLC輸入接點，並記錄其接點編號。

    - 重復步驟(1)與(2)完成其它按鈕開關接線工作。

    - 取適當長度紅色電線一條，利用剝線鉗與壓著鉗將Y接頭固定於電線兩端。然後一端接電源24V，一端接紅色指示燈。

    - 取適當長度黃色電線一條，利用剝線鉗與壓著鉗將Y接頭固定於電線兩端。然後一端紅色指示燈另一端，一端接PLC輸出接點，並記錄其接點編號。

    - 重復步驟(4)與(5)完成黃色指示燈與綠色指示燈接線工作。

    - 再次確認輸入接點與輸出接點。

    - 利用FXGPWIN軟體鍵入接點註解並繪製階梯圖。

    - 將階梯圖由PC傳至PLC，並執行(RUN)與監控。

  - 問題

  - 請說明復置優先自保持迴路與動作優先自保持迴路有何不同。

  - 請繪出交替迴路時序圖。