中華科技大學機械工程系

機電整合     實驗室

實習實驗課程 ：  機電整合實驗

實習實驗 三 ：步進階梯圖實習

- 實驗目的

(1) 瞭解步進階梯圖工作原理與應用。

(2) 熟悉步進階梯圖設計方法。

- 實驗原理

所謂順序功能圖(SFC)，就是將機械的動作流程或順序控制流程，以畫圖的方式畫出機械動作的每一步驟，也就是將機械的運動作分解動作，稱之為步進(STEP)，所以完成的SFC也可稱之為步進遷移圖。如圖1所示，為一簡易氣壓驅動的機械手臂，要將工件從A點來起放置到B點的位置，則機械手臂的分解動作如下:

原點→往下→夾住工件→往上→往右→往下→釋放工件→往上→往左→回到原點。所以根據這些分解動作我們可以繪出機械手臂分解動作順序

機械手臂動作圖

順序功能圖

順序功能圖與步進階梯圖之間轉換

3. PLC接線圖

  - 順序功能圖

綠燈4秒→黃燈2秒→紅燈4秒→綠燈4秒→黃燈2秒→紅燈4秒…

  - 實習步驟

    - 取適當長度藍色電線一條，利用剝線鉗與壓著鉗將Y接頭固定於電線兩端。然後一端接電源0V，一端接按鈕開關。

    - 取適當長度白色電線一條，利用剝線鉗與壓著鉗將Y接頭固定於電線兩端。然後一端按鈕開關另一端，一端接PLC輸入接點，並記錄其接點編號。

    - 重復步驟(1)與(2)完成其它按鈕開關接線工作。

    - 取適當長度紅色電線一條，利用剝線鉗與壓著鉗將Y接頭固定於電線兩端。然後一端接電源24V，一端接紅色指示燈。

    - 取適當長度黃色電線一條，利用剝線鉗與壓著鉗將Y接頭固定於電線兩端。然後一端紅色指示燈另一端，一端接PLC輸出接點，並記錄其接點編號。

    - 重復步驟(4)與(5)完成黃色指示燈與綠色指示燈接線工作。

    - 再次確認輸入接點與輸出接點。

    - 利用FXGPWIN軟體鍵入接點註解並繪製階梯圖。

    - 將階梯圖由PC傳至PLC，並執行(RUN)與監控。

  - 問題

  - 請繪順序功能圖(利用計數器與4個步進點)

黃綠紅燈閃爍2秒→綠燈0.2秒→黃燈0.2秒→紅燈0.2秒→綠燈0.2秒→黃燈0.2秒→紅燈0.2秒→綠燈0.2秒→黃燈0.2秒→紅燈0.2秒…