中華科技大學機械工程系

機電整合     實驗室

實習實驗課程 ：  機電整合實驗

實習實驗 四 ：形狀判別與傳送檢定台實習

- 實驗目的

(1) 瞭解形狀判別與傳送檢定台動作順序與對應感測器的使用。

(2) 根據功能要求繪製順序功能圖。

(3) 根據順序功能圖利用FXGPWIN繪製階梯圖

- 實驗設備

形狀判別與傳送檢定台示意圖

- 動作說明

(一)機械原點：輸送帶馬達停止，龍門型機械手臂停駐在形狀判別處上方，垂直氣壓缸縮回，氣壓夾爪鬆開。

(二)自動循環功能：

1.在正常操作時，將選擇開關(COS1)切換至「自動模式」，每次放一個至輸送帶進料處位置(工件種類不按次序放入)，按下啟動按鈕(st)，輸送帶即進行送料，料件到達形狀判別處位置進料感測器s0感測後，2秒鐘輸送帶停止，再依以下不同程序執行動作：

□ A程序：(圓形料件自動傳送、方形料件人工排除)

a-1圓形料：由輸送帶送至形狀判別處位置，圓形料感測器s1檢出信號，接著用龍門螺桿機械手臂夾取，送至圓形料出料處位置排料。

a-2方形料：由輸送帶送至形狀判別處位置，圓形料感測器s1無檢出信號，接著黃色指示燈恆亮，待由人工移除料件後，押按確認鈕(PB1)，黃色指示燈滅，完成排料。

□ B程序：(方形料件自動傳送、圓形料件人工排除)

b-1圓形料：由輸送帶送至形狀判別處位置，圓形料感測器s1檢出信號，接著黃色指示燈恆亮，待由人工移除料件後，押按確認鈕(PB1)，黃色指示燈滅，完成排料。

b-2方形料：由輸送帶送至形狀判別處位置，圓形料感測器s1無檢出信號，接著用龍門螺桿機械手臂夾取，送至方形料出料處位置排料。

2.	機械運轉前或運轉中，將選擇開關(COS2)切換至「步進功能」，則動作進行至動作流程中的「步進點」時必須停止，待按下啟動按鈕(st)後，再繼續動作。

3.	完成排料後，龍門螺桿機械手臂回到機械原點位置，紅色指示燈滅，綠色指示燈亮。

(三) 緊急停止功能：在按下緊急停止鈕(EMS)時，系統停止運轉（電磁閥、馬達皆斷電）；若夾爪有夾持工件，必須繼續夾持不可掉落。

(四)復歸功能：

1.	解除緊急停止鈕(EMS)後，將選擇開關(COS1)切換至「復歸模式」，押按啟動按鈕(st)，執行自動復歸，燈號以0.5秒亮/0.5秒滅閃爍表示。

2.	復歸程序依序如下：

(1) 夾爪B鬆脫，若有夾持工件，工件脫落。

(2) 龍門螺桿機械手臂移動至機械原點位置。

(3) 復歸完成，黃色指示燈滅，綠色指示燈亮。

4. I/O 接點

| INPUT | OUTPUT |
| --- | --- |
| X0:a1 | 垂直缸下端點 | Y0:A | 垂直缸下降 |
| X1:a0 | 垂直缸上端點 |  |  |
| X2:s0 | 進料感測器 | Y2:R1 | 輸送帶馬達轉(M1) |
| X3:s1 | *方料/圓料感測器 |  |  |
| X4:p0 | 龍門手臂判料位 | Y4:R2 | 螺桿手臂左移(M2＋) |
| X5:p1 | 圓料排料位 | Y5:R3 | 螺桿手臂右移(M2－) |
| X6:p2 | 方料排料位 | Y6:B＋ | 夾爪夾持 |
|  |  | Y7:B－ | 夾爪放鬆 |
| X13:COS2 | *步進/連續 |  |  |
| X14:COS1 | *復歸/自動 模式 |  |  |
| X15:PB1 | 復歸鈕 | Y15:RL | 紅燈 |
| X16:st | 啟動鈕 | Y16:YL | 黃燈 |
| X17:EMS | 緊急停止開關(NC) | Y17:GL | 綠燈 |

5. 實習步驟

利用I/O 接點表確認輸入接點與輸出接點。

根據A程序順序功能圖，利用FXGPWIN軟體鍵入接點註解並繪製階梯圖。

將階梯圖由PC傳至PLC，並執行(RUN)與監控。

6. 問題

請參考A程序 (1)繪製B程序順序功能圖 (2)利用FXGPWIN軟體繪製階梯圖 (3)執行(RUN) B程序