中華科技大學機械工程系

機電整合     實驗室

實習實驗課程 ：  機電整合實驗

實習實驗 五 ：顏色辨別與姿勢調整檢定台實習

- 實驗目的

(1) 瞭解顏色辨別與姿勢調整檢定台動作順序與對應感測器的使用。

(2) 根據功能要求繪製順序功能圖。

(3) 根據順序功能圖利用FXGPWIN繪製階梯圖

- 實驗設備

顏色辨別與姿勢調整檢定台示意圖

- 動作說明

(一)機械原點：垂直導桿滑台在下位，迴轉缸在出料位，夾爪C張開，正面朝上，馬達M停止。

(二)自動循環功能：

1.在正常操作時，將選擇開關(COS1)切換至「自動模式」，人工將圓料放至進料座位置，按下啟動按鈕(st)，再依以下不同程序執行動作：

□ A程序：(紅色圓料自動傳送、黑色圓料人工排除)

a-1紅色圓料開口朝上，由迴轉旋臂真空吸盤吸取，送至出料座位置排料。

a-2紅色圓料開口朝下，由氣壓夾爪夾取翻轉使圓孔朝上，再由迴轉旋臂真空吸盤吸取，送至出料座位置排料。

a-3黑色圓料，黃色指示燈恆亮，待由人工移除料件後，押按確認鈕(PB1)，黃色指示燈滅，完成排料。

□ B程序：(黑色圓料自動傳送、紅色圓料人工排除)

b-1黑色圓料開口朝上，由迴轉旋臂真空吸盤吸取，送至出料座位置排料。

b-2黑色圓料開口朝下，由氣壓夾爪夾取翻轉使圓孔朝上，再由迴轉旋臂真空吸盤吸取，送至出料座位置排料。

b-3紅色圓料，黃色指示燈恆亮，待由人工移除料件後，押按確認鈕(PB1)，黃色指示燈滅，完成排料。

2.完成排料後，機構回到機械原點位置，紅色指示燈滅，綠色指示燈亮。

(三) 緊急停止功能：在按下緊急停止鈕(EMS)時，系統停止運轉（電磁閥、馬達皆斷電）；若夾爪有夾持工件，必須繼續夾持不可掉落。

(四) 緊急停止鈕解除後、復歸操作功能：

1.	在機械停機狀態下，利用各電磁閥上之「強制作動鈕」，由人工強制操作各機構回到機械原點；但，馬達運轉/停止，需由控制面板操作。

2.	在機械停機狀態下，將選擇開關(COS1)切換至「復歸模式」，可執行以下操作：

(1)由PB1&切換開關操作迴轉馬達正轉。※垂直導桿滑台需在上位時才可操作。

(2)由PB1& COS2切換開關操作迴轉馬達反轉。※垂直導桿滑台需在上位時才可操作。

4. I/O 接點

| INPUT | OUTPUT |
| --- | --- |
| X0:a1 | 垂直缸上端點 | Y0:A＋ | 垂直缸上升 |
| X1:a0 | 垂直缸下端點 | Y1:A－ | 垂直缸下降 |
| X2:b1 | 迴轉缸進料端點 | Y2:B | 迴轉缸轉至進料端 |
| X3:b0 | 迴轉缸出料端點 | Y3:C＋ | 氣壓夾爪夾料 |
| X4:c0 | 氣壓夾爪開極限點 | Y4:C－ | 氣壓夾爪放鬆 |
| X5:ps1 | 真空吸盤壓力開關 | Y5:D＋ | 真空吸盤吸 |
| X6:e1 | 迴轉馬達正轉端點 | Y6:R1 | 迴轉馬達正轉(M＋) |
| X7:e0 | 迴轉馬達反轉端點 | Y7:R2 | 迴轉馬達反轉( M－) |
| X10:s0 | 進料感測器 | Y10:D－ | 真空吸盤放 |
| X11:s1 | 姿勢感測器 |  |  |
| X12:s2 | 顏色感測器 |  |  |
| X13:COS2 | *夾爪馬達正/反轉 |  |  |
| X14:COS1 | *復歸/自動 模式 |  |  |
| X15:PB1 | 復歸鈕 | Y15:RL | 紅燈 |
| X16:st | 啟動鈕 | Y16:YL | 黃燈 |
| X17:EMS | 緊急停止開關(NC) | Y17:GL | 綠燈 |

5. 實習步驟

利用I/O 接點表確認輸入接點與輸出接點。

根據A程序順序功能圖，利用FXGPWIN軟體鍵入接點註解並繪製階梯圖。

將階梯圖由PC傳至PLC，並執行(RUN)與監控。

6. 問題

請參考A程序 (1)繪製B程序順序功能圖 (2)利用FXGPWIN軟體繪製階梯圖 (3)執行(RUN) B程序