中華科技大學機械工程系

機電整合     實驗室

實習實驗課程 ：  機電整合實驗

實習實驗 七 ：材質分揀與加工檢定台實習

- 實驗目的

(1) 瞭解材質分揀與加工檢定台動作順序與對應感測器的使用。

(2) 根據功能要求繪製順序功能圖。

(3) 根據順序功能圖利用FXGPWIN繪製階梯圖

- 實驗設備

材質分揀與加工檢定台意圖

- 動作說明

(一)	機械原點：分度盤停在定位點(四分割其中一點)，DC馬達停止，蓋印、鑽孔氣壓缸皆在上方位置，鑽孔馬達停止，夾緊缸在後位，料盤無工件。

(二)	自動循環功能：

1.	在正常操作時，將選擇開關(COS1)切換至「自動模式」，將兩種不同材質之方形料件任意放至第0站進料位置(凹槽向上並朝著圓盤中心)，按下啟動按鈕(st)，系統開始運轉。

2. 運用感測器判別出不同材質的料件，再依以下不同程序執行動作：

□ A程序：(塑膠料件自動傳送、金屬料件人工排除)

a-1若為塑膠料，轉盤將料件運送至第1站時執行打印工作，運送至第3站時等候人工取出，未取出前按啟動鈕無效。

a-2若為金屬料，則黃色指示燈恆亮，待由人工移除料件後，押按確認鈕(PB1)，黃色指示燈滅，完成排料。

□ B程序：(金屬料件自動傳送、塑膠料件人工排除)

b-1若為金屬料，轉盤將料件運送至第2站時執行鑽孔工作，運送至第3站時等候人工取出，未取出前按啟動鈕無效。

b-2若為塑膠料，則黃色指示燈恆亮，待由人工移除料件後，押按確認鈕(PB1)，黃色指示燈滅，完成排料。

3.	完成排料後，機構回到機械原點位置，紅色指示燈滅，綠色指示燈亮。

(三) 緊急停止功能：在按下緊急停止鈕(EMS)時，系統停止運轉（電磁閥、馬達皆斷電）。

(四) 緊急停止鈕解除後、復歸操作功能：

1.	在機械停機狀態下，利用各電磁閥上之「強制作動鈕」，由人工強制操作各機構回到機械原點；但，馬達運轉/停止，需由控制面板操作。

2.	在機械停機狀態下，將選擇開關(COS1)切換至「復歸模式」，可執行以下操作：

由PB1按鈕開關操作轉盤馬達，按一下運轉至下一個停止點自動停止。

4. I/O 接點

| INPUT | OUTPUT |
| --- | --- |
| X0:a1 | 蓋印缸下端點 | Y0:A | 蓋印缸下降 |
| X1:a0 | 蓋印缸上端點 |  |  |
| X2:b1 | 鑽孔缸下端點 | Y2:B＋ | 鑽孔缸下降 |
| X3:b0 | 鑽孔缸上端點 | Y3:B－ | 鑽孔缸上升 |
| X4:c0 | 夾料缸後端點 | Y4:C－ | 夾料缸縮回 |
| X5:c1 | 夾料缸前端點 | Y5:C＋ | 夾料缸伸出 |
| X6:s0 | 分度盤定位感測 | Y6:R1 | 轉盤馬達旋轉 M1＋ |
| X7:s1 | 材質感測器 | Y7:R2 | 鑽孔馬達旋轉 M2＋ |
| X10:p0 | 進料點感測器 |  |  |
| X11:p1 | 出料點感測器 |  |  |
| X13:COS2 | *步進/連續 |  |  |
| X14:COS1 | *復歸/自動 模式 |  |  |
| X15:PB1 | 復歸鈕 | Y15:RL | 紅燈 |
| X16:st | 啟動鈕 | Y16:YL | 黃燈 |
| X17:EMS | 緊急停止開關(NC) | Y17:GL | 綠燈 |

5. 實習步驟

利用I/O 接點表確認輸入接點與輸出接點。

根據A程序順序功能圖，利用FXGPWIN軟體鍵入接點註解並繪製階梯圖。

將階梯圖由PC傳至PLC，並執行(RUN)與監控。

6. 問題

請參考A程序 (1)繪製B程序順序功能圖 (2)利用FXGPWIN軟體繪製階梯圖 (3)執行(RUN) B程序