中華科技大學機械工程系

機電整合     實驗室

實習實驗課程 ：  機電整合實驗

實習實驗 八 ：重量判別與整列檢定台實習

- 實驗目的

(1) 瞭解重量判別與整列檢定台動作順序與對應感測器的使用。

(2) 根據功能要求繪製順序功能圖。

(3) 根據順序功能圖利用FXGPWIN繪製階梯圖

- 實驗設備

重量判別與整列檢定台

- 動作說明

(一)	機械原點：頂料缸在上升位置，水平缸在後限位置，垂直缸在上升位置，夾爪打開，整列盤馬達停止、整列盤停止於示意圖中最上方定位處。

(二)	自動循環功能：

1.	在正常操作時，將選擇開關(COS1)切換至「自動模式」，將各不同重量之料件任意放至「重量判別模組」之進料位置，按下啟動按鈕(st)，系統開始運轉。

2. 系統開始運轉後，頂料缸下降，載料盤依料件重量而不同產生下沉，利用「重量判別模組」之感測器判別料件，再依以下不同程序執行動作：

□ A程序

a-1若為圓形鋁料(重量：輕)，X-Z軸機械手模組配合整列盤馬達運轉，將料件搬運至出料格位1。

a-2若為方形鋁料(重量：重)，X-Z軸機械手模組配合整列盤馬達運轉，將料件搬運至出料格位3。

□ B程序

b-1若為方形鋁料(重量：重)，X-Z軸機械手模組配合整列盤馬達運轉，將料件搬運至出料格位2。

b-2若為方形塑料(重量：中)，X-Z軸機械手模組配合整列盤馬達運轉，將料件搬運至出料格位3。

3.	完成排料後，機構回到機械原點位置，紅色指示燈滅，綠色指示燈亮。

(三) 緊急停止功能：在按下緊急停止鈕(EMS)時，系統停止運轉（電磁閥、馬達皆斷電）；若夾爪有夾持工件，必須繼續夾持不可掉落。

(四) 緊急停止鈕解除後、復歸操作功能：

1.	在機械停機狀態下，利用各電磁閥上之「強制作動鈕」，由人工強制操作各機構回到機械原點；但，馬達運轉/停止，需由控制面板操作。

2.	在機械停機狀態下，將選擇開關(COS1)切換至「復歸模式」，可執行以下操作：
由PB1按鈕開關操作整列馬達反轉，回p0原點位置後自動停止。

4. I/O 接點

| INPUT | OUTPUT |
| --- | --- |
| X0:a0 | 頂料缸上端點 | Y0:A | 頂料缸下降 |
| X1:b1 | 水平缸前端點 | Y1:B＋ | 水平缸前進 |
| X2:b0 | 水平缸後端點 | Y2:B－ | 水平缸後退 |
| X3:c1 | 垂直缸下端點 | Y3:C | 垂直缸下降 |
| X4:c0 | 垂直缸上端點 |  |  |
| X5:p0 | 出料格位0感測器 | Y5:R1 | 整列盤馬達前進M＋ |
| X6:p1 | 出料格位1或2感測器 | Y6:R2 | 整列盤馬達後退M－ |
| X7:p2 | 出料格位3感測器 |  |  |
| X10:s0 | 重量判別模組進料感測器 | Y10:D＋ | 夾爪閉合 |
| X11:s1 | 感測器(上)* | Y11:D－ | 夾爪打開 |
| X12:s2 | 感測器(下)* |  |  |
| X13:COS2 | *步進/連續 |  |  |
| X14:COS1 | *復歸/自動 模式 |  |  |
| X15:PB1 | 復歸鈕 | Y15:RL | 紅燈 |
| X16:st | 啟動鈕 | Y16:YL | 黃燈 |
| X17:EMS | 緊急停止開關(NC) | Y17:GL | 綠燈 |

5. 實習步驟

利用I/O 接點表確認輸入接點與輸出接點。

根據A程序順序功能圖，利用FXGPWIN軟體鍵入接點註解並繪製階梯圖。

將階梯圖由PC傳至PLC，並執行(RUN)與監控。

6. 問題

請參考A程序 (1)繪製B程序順序功能圖 (2)利用FXGPWIN軟體繪製階梯圖 (3)執行(RUN) B程序