智慧化健康居住空間專題研究計畫 期中報告

既有建築物皮層光控設計之智慧化探討

--以居住環境使用目的為目標--

參與人員： 楊斐娜 陳建彰

中 華 民 國 九 十 八 年 十 一 月

章節目錄

摘要…………………………………………………………………………………

一、緣起與目的……………………………………………………………………

二、研究範圍與限制………………………………………………………………

三、研究流程………………………………………………………………………

四、皮層智慧化光控設計原則……………………………………………………

(一)採光設計原則

(二)建築物理環境參數資料

(三)遮陽板型式

五、室內居住環境之舒適照度……………………………………………………

(一)依不同的室內環境可選用適宜的採光搭配

(二)室內室外最適照度表

六、電腦模擬案例…………………………………………………………………

七、結論與建議……………………………………………………………………

八、參考文獻………………………………………………………………………

既有建築物皮層光控設計之智慧化探討

--以居住環境使用目的為目標--

Existing Building cortex light control of intelligent design
- The purpose of the living environment in order to use the target-

楊斐娜* 陳建彰**

摘要

地球環境是由氣候、水、土壤、生物、能源、材料所組成，在此環境下有效利用資源，才能讓環境保護與建築開發共同生存，同時也為促使都市環境不再惡化。本研究以探討在既有建築物達到使用者居住環境舒適為目標，以光控智慧化系統機制為基礎，導入建材、氣候等材料係數與環境係數，並與住宅現況相結合，提出有效的光控智慧化設計。利用能量評估表格提出使用智慧化設備與未使用之間的差異，另則透過電腦模擬動畫來呈現建物與環境間的關係，及氣候環境與設備間的互動行為。

一、緣起與目的

隨著資訊的發展普及，人們的日常生活已經漸漸與科技緊密結合，國內ICT產業與營建業相互合作，啟動智慧化居住空間的發展，當建築物結合智慧、科技結合人性，而可創造出舒適便利的生活品質。

現今「節約能源」的意識抬頭，則需以降低耗能為思考，達到室內居室舒適感，對於新建築，我國已有建築耗能指標可進行管制，但對於既有建築並沒有相關法則，影響建築物耗能不外乎是空調及照明，由此可延伸得知建築物皮層遮陽系統會影響其效能，而在現實環境既有建築數量又比新建築數量多，本研究就針對既有建築物皮層設計為主，加入智慧化元素而讓居住環境達到舒適。

建築物的外層，就跟人體皮膚的機能相似，人體皮膚可達保護，感覺與保濕及散熱等功能，而建築物的外層，也可提供保護與保溫及散熱等功能，適當的太陽光可以給予我們光明和溫暖，但也可能因過量而導致眩光或不舒適感，為達到舒適的日照居室環境需考量的設計因素有太陽角度、開口尺度及室內空間舒適照度等，本研究則探討在既有建築物上，加入了主動感知的智慧化遮陽設施調控，維持人們在居室活動與一般作息的舒適性目的。

二、研究範圍與限制

陽光是控制室內濕度及抑制細菌滋長的最佳利器，讓我們的身體及住宅多了一層防護，但太強烈的陽光，卻又會造成在我們視覺、生理及心理的不適。例如，一般家庭書房的照明照度約為100 LUX，閱讀時則需要照度600 LUX，此時可用檯燈作為局部照明，

*作者一，中華技術學院建築工程與環境設計研究所碩士生

**作者二，中華技術學院建築工程與環境設計研究所碩士生

以達到所需照度。照度太低時，容易導致眼睛疲勞造成近視，照度太高則過分明亮刺眼，讓眼睛加重負擔也形成電力浪費。

在早期建築設計大都缺乏與環境共生概念，大部分仰賴電機設備來達成室內環境的舒適性，造成建物耗費大量的能源。而建築物的座向也會影響「開窗率」，為影響空調負荷量一半以上，在建築開口部分的遮陽設計，也會影響空調負荷量的20％，且南北區域也會因日照強度不同，也會有不同標準。

此研究以居住環境使用目的為目標，在既有建築物導入智慧化的皮層光控設計，改善外層功能，讓建築外遮陽可依照室內熱環境及照明需求，配合太陽高角度及方位角，改變遮陽及光線角度。並降低內部設備負荷，提升建築物的智慧化功能，也減低對環境的衝擊。使建築物外層，主動感知並執行對應的設施調控，降低內部負荷，維持室內舒適。

三、研究流程

四、皮層智慧化光控設計原則

(一)採光設計原則

1.建築配置

(A)建築方位

因南北向晝光較為穩定而且太陽輻射較東西向少，故建築方位應以南北向較為有利。

(B)建築形體

因考量晝光節能之因素，應以東西軸長之長方體較為有利。若採用東西向配置時，則應以正方體較為有利。

(C)室內高度

一般而言，採光深度界限為開窗高度之2.0~2.5倍，故房間之高度愈高愈有利於晝光之利用。

2.開窗位置

(A)窗戶長寬尺寸

橫長窗有助於面寬方向之採光效果，豎長窗有助於進深方向之採光效果。若相同採光面積之窗戶將其分散於數處，則比全部集中於一處時之「均齊度」來得佳。

(B)窗戶型式

大部分住宅使用窗戶類型分為下列幾種

★水平窗：可使人感到舒展開闊

★垂直窗：可使人視覺有屏掛幅式的景觀

★落地窗：無視覺障礙且能增加室內明亮度

一般住宅大樓採光較常考慮使用的是水平窗及落地窗兩種。

3.窗戶玻璃

(A)窗戶玻璃材料之上半部應採用擴散性、指向性的玻璃，下半部應使用透明玻璃為佳。

(B)窗戶玻璃應使用透射率佳的材料以增加其採光效果，但為考慮節能之因素，也應同時選擇反射率大及隔熱佳之材料。

(C)窗戶玻璃之材料，應選擇不會反射光線之材質，以避免使周圍環境造成都市眩光而產生光害。

玻璃材料的參考數值

| 材料 | 表面處理 | 光學特性 | 反射率 | 透過率 | 吸收率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃 | 透明 | 高度透過 | 4 | 90 | 6 |
|  | 乳白 | 散光良好 |  | 30~60 |  |
|  | 磨砂 | 散光良好 |  | 70 |  |

(二)建築物理環境參數資料

1.台灣四季太陽仰角與方位圖說

地球繞日運轉，憑我們肉眼直覺所見，好像太陽在天球上運行，一年繞天一周。太陽繞天一周的軌跡，叫做黃道。因地軸傾斜，黃道與赤道相交23．5的交角。每當春分、秋分時，太陽經過黃道赤道交點。這時太陽出於正東，沒於正西。春分後，太陽沿黃道北移，夏至時到達黃道最北(+23．5)，即北迴歸線上。這時太陽出於東北，沒於西北。秋分後，太陽沿黃道南移，冬至時到達黃道最南(-23．5)，即南迴歸線上，這時太陽出於東南，沒於西南。太陽在這一年中，南來北往一回復，就是一年，也叫做回歸年，這就是造成地球上四季寒暑的原因。

當太陽上升時，太陽方位角隨高度而變化。過中天之後，即是下午時分。下午與上午對稱。按地理緯度及太陽赤緯計算，時間係地方視太陽時，方位角起點以正北起算，上午由北向東量至南，下午由北向西量至南。以供臺灣地區各地民眾參考。

台灣四季太陽仰角與方位圖說

註：台灣一年中，夏至正午時分，太陽仰角最高（北回歸線以北地區）；冬至正午時分，太陽仰角最低，這就是四季寒暑的由來。

台灣四季仰角與方位角（單位：度）

| 台 北 (北緯25.03度，東經121.5度) |
| --- |
| 季節 | 時 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 中天 |
| 夏至 | 仰角 方位 | 11.3 069.1 | 24.1 074.1 | 37.3 078.6 | 50.7 082.9 | 64.2 087.4 | 77.8 094.4 | 88.5 180.0 |
| 春分 秋分 | 仰角 方位 | 01.9 090.7 | 15.1 097.3 | 28.5 104.7 | 41.3 114.2 | 53.0 128.2 | 61.9 150.9 | 65.0 180.0 |
| 冬至 | 仰角 方位 |  | 04.2 118.3 | 15.6 125.9 | 25.9 135.7 | 34.3 148.3 | 39.8 164.1 | 41.5 180.0 |

| 台 北 (北緯25.03度，東經121.5度) |
| --- |
| 季節 | 時 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 夏至 | 仰角 方位 | 87.8 226.4 | 74.7 267.8 | 61.1 273.7 | 47.6 278.1 | 34.2 282.4 | 21.1 287.0 | 08.4 292.1 |
| 春分 秋分 | 仰角 方位 | 64.9 184.1 | 60.2 215.4 | 50.4 235.6 | 38.4 248.3 | 25.4 257.2 | 12.1 264.3 |  |
| 冬至 | 仰角 方位 | 41.4 182.1 | 38.8 199.8 | 32.6 214.9 | 23.6 226.8 | 13.1 236.0 | 01.7 243.2 |  |

資料來源：中央氣象局

(三)遮陽板型式

建築物之遮陽板一般可分為水平、垂直、格子及其它型等四種，又依建築物之使用目的，亦可將其分為固定式及活動式兩種，其說明如下：

1.水平式

(A)定    義：與窗面平行

(B)適用方位：南向

(C)功    能：採光效果佳，對於較高的太陽高度角較為有效

2.垂直式

(A)定    義：與窗面垂直

(B)適用方位：東西向

(C)功    能：採光具有方向性，對於較低的太陽高度角較為有效

(D)注意事項：對風向具引導與屏障兩種作用，設計使用避免引起通風不良

3.格子式

(A)定    義：即是將水平式及垂直式兩種組合而成

(B)適用方位：東南向及西南向

(C)功    能：採光效果最佳，兼具阻擋較傾斜之太陽高度角及方位角

4.其它式

(A)定    義：依設計者需求所變化不同的型式

(B)適用方位：東南東向及西南西向

(C)注意事項：需考量視覺穿透、通風、採光等，以活動式為最佳

外遮陽型式與其適宜朝向

五、室內居住環境之舒適照度

住宅室內居住環境若有良好的採光照明，不但能夠有效的提高工作效率，同時也助於使用者的心理達到舒適感；倘若於不良的照明環境下，則會造成使用者情緒上的不穩定，嚴重者還可能會造成眼球的損害。

(一)依不同的室內環境可選用適宜的採光搭配，如下列所示：

1、客廳與起居室

自然採光宜充足，應儘量安排在採光良好的窗前，起居室若有設置視廳設備則須避免陽光直射。

2、書房與閱讀室

自然採光宜明亮，書桌宜放置於北面窗，因為北面光線柔和不刺眼，且宜與窗戶垂直置放。

3、臥室

睡眠休息區光線宜柔和，所以睡床應放在光線較暗的房間中後方。

4、廚房

光線應良好充足但需避免直射，而櫥櫃與冰箱則應遠離窗戶旁或面向窗戶。

5、餐廳

光線應柔和、舒適且餐桌必需避免強光直射以免影響食物。

6、洗手間

光線不宜太亮且玻璃需具有隱私性。

(二)室內室外最適照度表

A、自然最適照度基準

| 照 度 級 (lx) | 天 氣 |
| --- | --- |
| 100000 | 正午晴天 |
| 20000~50000 | 陰天 |
| 10000 | 晴天陰影處 |
| 7000~10000 | 暗雨天 |
| 5000 | 建築物陰影 |
| 1000~3000 | 室內窗邊 |
| 200~500 | 明亮室內 |
| 50~100 | 陰暗室內 |
| 0~2 | 滿月之月 |

註：單位為lm/m2(流明/平方米)，以Lux(符號為lx)

B、住宅室內空間最適照度基準

| 照度級(lx) | 範 圍 | 住 宅 室 內 空 間 |
| --- | --- | --- |
| 2000 | 1500~3000 |  |
| 1000 | 700~1500 |  |
| 500 | 300~700 | 書房、讀書室 |
| 200 | 150~300 | 臥房、起居室 |
| 100 | 70~150 | 客廳 |
| 50 | 30~70 | 浴室 |
| 20 | 15~130 | 門廳 |
| 10 | 7~15 | 庭園 |
| 5~0.5 | 0.3~7 | 集合住宅、綠地 |

註：單位為lm/m2(流明/平方米)，以Lux(符號為lx)

C、普遍照明與局部照明之照度基準

| 照明方式 | 場所&活動 | 最低照度(lx) | 標準照度(lx) |
| --- | --- | --- | --- |
| 普遍照明 | 門廳、走廊、樓梯及日常起居 | 50 | 100 |
| 局部照明 | 閱讀 | 短時間 | 200 | 300 |
|  |  | 長時間 | 300 | 500 |
|  |  | 兒童 | 300 | 500 |
|  | 縫紉 | 短時間 | 200 | 300 |
|  |  | 長時間 | 300 | 500 |
|  |  | 細工 | 500 | 1000 |
|  | 廚房、洗衣間工作 | 300 | 500 |
|  | 化妝 | 300 | 500 |
|  | 遊戲 | 靜態 | 200 | 300 |
|  |  | 動態 | 300 | 500 |
|  | 其他活動 | 一般性 | 200 | 300 |
|  |  | 精細性 | 500 | 1000 |

註：單位為lm/m2(流明/平方米)，以Lux(符號為lx)

六、電腦模擬案例

此電腦模擬案例位於台北市區內七層的純住宅建築，基地周圍環境有鄰棟建築物緊臨，此建物為RC構造。透過Eco Designer軟體，將此案的位置、結構、開口及能量四大單元的影響因素之數據輸入，可評估此案之能量平衡價值。

透過上述的3D圖可得知，此建案於東向面有大區域開窗範圍，而南北向面則僅有小範圍的氣窗開口，而西向面的遮陽設備設置設計將會是此案的重點作業。下表為目前呈現的能量評估數據：

七、結論與建議

我們將此案以開口未設置遮陽設備為主，先行評估其建築外殼平均值，另以圖表式展現出每個月所產生的能量值與所能提供的能源量，接續我們再將此案的開口裝置智慧化遮陽設備，並加以比較評估而得論是否裝置設備後可以達到預期內的目標。

八、參考文獻

- 內政部建築研究所，綠建築標章評估手冊。

- 內政部營建署，建築技術規則。

- 中央氣象局。

- 內政部建築研究所，建築物外遮陽暨屋頂隔熱設計參考手冊。

- 建築環境控制系列之建築物理概論。

# Footnotes

均齊度：指作業面上之最低照度與最高照度的比值

# Text boxes

結 論 與 建 議

水平

- 閱讀環境

- 一般作息

- 睡眠環境

居室照度深度

- 時間性

月份

時區

- 季節性

太陽角度

季  節

窗戶尺度

皮層之智慧化遮陽

居 室 環 境 使 用 目 的 影 響 評 估

- 高度---

一般

落地窗---影響陽台

- 開口尺度----

1.5m

3m

既有建築物

- 東向

- 西向

- 南向

- 北向

- 春

- 夏

- 秋

- 冬

座  向

條  件  限  制

利 用 電 腦 模 擬

既 有 建 築 物 皮 層 設 計

向日葵感知原理

垂直

水平+垂直