Seminar  2009/11/18心得報告

學  生： 莊國義

級  別： 碩職建二甲

學  號：971G5511

題  目：節能智慧化於

演講者：殷祐科技股份有限公司 高文煌 經理

評估：

1. 內容：架構清楚

2. 講義：從需求至理念及設計，非常的詳細

3. 表達：清潔

4. 答問：不錯

心 得：

空調控制是利用面板及電腦控制教室內的溫度及時間，雖然能夠有效的節電，但是對於使用性不佳，因為人是常常流動性，如果空間不能夠多功能的使用，常會失去設置的意義，但對於這樣問題可以利用門禁卡來解決，一方面電腦可得知使用者為誰，並且也能夠控制電源。配合的考慮點從空調可搭配外氣溫度來控制教室溫度也能達到與戶外溫度的配合，尖峰時刻需要抑制超約罰款的部分是控制空調的壓縮機開啟的次數及部分關掉壓縮機來達到成效。

能源管理系統因為各子項利用＂網際網路＂各能源資訊傳送給主機控制，在這個主架構裡可以參與在利用網際網路的介面控制的發展，如遠端PDA控制的衍伸，而在主機內所產生之歷史資料庫，因為各所學校會隨著時間，人，使用空間變更會使能源會不一樣，所以可隨時利用這些參數來修改或修正這套軟體所預設之參數，更能符合＂中華科技大學節能系統＂的設計。

除了空需要避免熱空氣傳進來之外，另一面是要減少CO2控制的平衡，因為CO2濃度提升，空間就會悶熱，一樣會導致耗能，利用CO2控制器來達到室內空間平衡，並且可利用晚上時間大量引進空氣，一方面增加人在空間裡的舒適度，可以達到節能的目標。