危害通識心得報告

971G5509 郭玲吟

重點整理：

危害通識概要及法規

勞工安全衛生法第七條對危險物及有害物應與示，並註明必要的安全衛生注意事項,危險物及有害物通識規則,對裝有危害物之容器應明顯標示，並提供物質安全資料表給勞工，對製造、處置或使用危害物之勞工，應增列規定危害通識課程三小時訂定危害通識計畫及製作危害物質清單，以便管理。

- 製成品：已形成特定形狀之物品或依特定設計之物品，在正常使用狀況下不會釋放出危害物質，如溫度計。

- 容器：指任何袋、筒、瓶、箱、罐、桶...等，不含交通工具內之引擎、燃料槽或其他操作系統。

- 製造商：指製造危害物質供批發、零售、處置或使用之事業單位。

- 供應商：指輸入、輸出、批發或零售危害物質之事業單位。

二、不適用本規則物品：

1. 有害事業廢棄物。

2. 菸草或菸草製品。

3. 食品、飲料、藥物、化粧品。

4. 製成品。

5.非工業用途一般民生消費商品。

6.滅火器。

7.在反應槽或製程中正進行化學反應之中間產物。

8.其他經中央主管機關指定者。

三、危險物及有害物之定義

指爆炸性物質、著火性物質(易燃固體、自燃物質、禁水性物質)、氧化性物質、引火性液體、可燃性氣體及其他之物質、經中央主管機關指定者。

指致癌物、毒性物質、劇毒物質、生殖系統致毒物、刺激物、腐蝕性物質、致敏感物、肝臟致毒物、神經系統致毒物、腎臟致毒物、造血系統致毒物、及其他造成肺部、皮膚、眼、黏膜危害之物質，經中央主管機關指定者。

四、標示

危害通識規則所採用之標示係依據中國國家標準：

危險物標誌。即一系列以象徵符號、文字及顏色為主的標誌，或稱標示之圖式，清晰易懂。

標示之圖式形狀為菱形（直立45角之正方形），適用於一般容器的大小尺寸如下圖。圖式亦可依容器大小，按比例縮小至可辨識清楚為度。

◎有「炸彈爆炸」危害圖式其危害性均為物理性危害而危害分類如下：

(1)爆炸物【不穩定爆炸物】

(2)爆炸物【1.1組 有整體爆炸危險之物質或物品】

(3)爆炸物【1.2組 有拋射危險，但無整體爆炸危險之物質或物品】

(4)爆炸物【1.3組 會引起火災，並有輕微爆炸或拋射危險但無整體爆炸

危險之物質或物品】

(5)爆炸物【1.4組 無重大危險之物質或物品】

(6)有機過氧化物【A型】
(7)自反應物質【A型】

◎有「火焰」危害圖式其危害性均為物理性危害而危害分類如下：

(1)易燃液體【第1級】【第2級】【第3級】

(2)易燃氣膠【第1級】【第2級】

(3)易燃固體【第1級】【第2級】

(4)易燃氣體【第1級】
(5)氧化性氣體【第1級】

(6)發火性液體【第1級】

(7)發火性固體【第1級】

(8)禁水性物質【第1級】【第2級】【第3級】

(9)自熱物質【第1級】【第2級】

(10)有機過氧化物【C型和D型】【E型和F型】

(11)自反應物質【C型和D型】【E型和F型】

◎有「炸彈爆炸和火焰」危害圖式其危害性均為物理性危害而危害分類如下：

(1)自反應物質【B型】

(2)有機過氧化物【B型】

◎有「圓圈上一團火焰」危害圖式其危害性均為物理性危害而危害分類如下：

(1)氧化性液體【第1級】【第2級】【第3級】

(2)氧化性固體【第1級】【第2級】【第3級】

◎有「氣體鋼瓶」危害圖式其危害性均為物理性危害而危害分類如下：

(1)加壓氣體【壓縮氣體】【液化氣體】【冷凍液化氣體】【溶解氣體】

◎有「健康危害」危害圖式其危害性均為健康危害而危害分類如下：

(1)吸入性危害物質【第1級】【第2級】

(2)呼吸道過敏物質【第1級】

(3)生殖細胞致突變性物質：【第1A 級】【第1B級】【第2級】

(4)致癌物質：【第1A 級】【第1B級】【第2級】

(5)生殖毒性物質：【第1A 級】【第1B級】【第2級】

(6)特定標的器官系統毒性物質-單一暴露：【第1級】【第2級】

(7)特定標的器官系統毒性物質-重複暴露：【第1級】【第2級】

◎有「骷髏頭」危害圖式其危害性均為健康危害而危害分類如下：

(1)急毒性物質：吞食【第1級】【第2級】【第3級】

(2)急毒性物質：皮膚【第1級】【第2級】【第3級】

(3)急毒性物質：吸入【第1級】【第2級】【第3級】

◎有「驚嘆號」危害圖式其危害性均為健康危害而危害分類如下：

(1)急毒性物質：吞食【第4級】

(2)急毒性物質：皮膚【第4級】

(3)急毒性物質：吸入【第4級】

(4)腐蝕／刺激皮膚物質【第2級】

(5)嚴重損傷／刺激眼睛物質【第2A 級】

(6)皮膚過敏物質【第1級】

(7)特定標的器官系統毒性物質-單一暴露【第3級】

◎有「腐蝕」危害圖式其危害分類如下：
(1)嚴重損傷/刺激眼睛物質【第1級】

(2)腐蝕/刺激皮膚物質【第1A 級】【第1B級】【第1C 級】

(3)金屬腐蝕【第1級】

◎健康危害分類之危害成分濃度管制值表：

心得：

| 健康危害分類 | 管制值 |
| --- | --- |
| 急毒性物質 | ≧1.0% |
| 腐蝕/刺激皮膚物質 | ≧1.0% |
| 嚴重損傷/刺激眼睛物質 | ≧1.0% |
| 呼吸道或皮膚過敏物質 | ≧1.0% |
| 生殖細胞致突變性物質：第1 級 | ≧0.1% |
| 生殖細胞致突變性物質：第2 級 | ≧1.0% |
| 致癌物質 | ≧0.1% |
| 生殖毒性物質 | ≧0.1% |
| 特定標的器官系統毒性物質－單一暴露 | ≧1.0% |
| 特定標的器官系統毒性物質 －重複暴露 | ≧1.0% |

這次上危害通識讓我知道GHS危害圖式、危險物品辨識、危害成分、危害警訊、化學物品造成殘廢較多於眼睛，在做實驗時須多注意，認識需多有害物質對人體有害物質、危害物質需標示清楚，工作場所1062種危害物質實施GHS制度，五類危險物（1.爆炸性物質、2.著火性物質、3.氧化性物質、4.易燃液體及5.可燃性氣體），急救措施該如何作，職業災害預防之首要工作為『認知危害』，危害通識制度之建立，以加強事業單位對化學物質危害的認知，建立化學物質管理系統，達到預防化學災害之目的，化學物質的製造、處置與使用愈為複雜，危險性增加，缺乏充分的認知，可能因操作不當而導致火災、爆炸或毒性化學物質漏洩危害人體健康等化學災害。